Undertegnede søker herved om tillatelse til:

|  | Å bygge privat avkjørsel |
| --- | --- |
|  | Å flytte avkjørsel |
|  | Å utvide bruk av avkjørsel |

| Avkjørsel fra veg: |  |
| --- | --- |
| Fra eiendom: | g.nr.: |  | b.nr.: |  | f.nr.: |  |
| Adresse: |  |
| Postnummer: |  |
| Poststed: |  |

| Evt. merknader: |  |
| --- | --- |

| Merknader nabovarsel? | Ja: |  | Nei: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Sted: |  |
| --- | --- |
| Dato: |  |
| Underskrift: |  |

Kartutsnitt – i min målestokk 1:1000 - som viser den offentlige veg med den planlagte avkjørsel inntegnet skal legges ved. (Målsatt skisse skal alltid medfølge søknaden.)

Nabovarsel skal vedlegges.

Hvis søknaden gjelder utenfor regulert område behandles søknaden iht. Veglova.

I regulert område behandles søknader iht. Veglova. Søknader som er i strid med reguleringsplan behandles i tillegg av Bygge- og Planmyndighetene iht. Plan og Bygningsloven, samt Reguleringsplan med tilhørende bestemmelser.

# Avkjørsel skal opparbeides iht. vedlagte "Krav til avkjørsel" og

informasjonsskrivet " Avkjørsel - privat avkjørsel fra offentlig vei"

# KRAV TIL AVKJØRSEL

Myndighet:

Saltdal kommune, Teknisk drift er veimyndighet for alle kommunale veger iht. Veglova § 9 og behandler søknader om avkjørsler både i regulert og i uregulert strøk.

I områder som ikke er regulert behandles søknader om avkjørsel til kommunal veg etter Veglova For regulerte områder vil Teknisk drift, i de tilfeller søknad om avkjørsel ikke er iht. gjeldende reguleringsplan, måtte fremme søknaden for Planavdelingen og Byggesaksavdelingen for vurdering og evt. videre behandling.

Generelt:

Tiltak som krever byggetillatelse, for eksempel ved bygging av hus eller garasje, skal kopi av godkjenning av avkjørselen legges ved søknad om byggetillatelse.

VEDLIKEHOLDSANSVAR

Avkjørselen med tilhørende siktområde, rør eller stikkrenner skal vedlikeholdes av grunneier eller bruker, uten hensyn til hvem som har bygget eller bekostet avkjørselen.

Vegmyndigheten har ansvaret for å holde rør/ stikkrenner under avkjørselen åpen dersom de er bygget og holdt vedlike i samsvar med gjeldende regler, jfr. Vegloven § 43

TEKNISKE KRAV

Avkjørselen skal bygges slik at overvann fra avkjørselen ikke renner inn på den kommunale vegen. Den må også bygges slik at overvann fra vegen ikke renner inn i avkjørselen. Hvis avkjørselen avskjærer åpen grøft skal det legges avløpsrør med minimum diameter 200 mm. Avløpsrør skal legges slik at veggrøftens funksjon opprettholdes.

Grøftevannet skal ha fritt løp inn i og ut av røret.

Avkjørselen skal i sin helhet tilpasses hovedvegens lengde- og tverrprofil

FRISIKT

Det skal være uhindret sikt i et område langs den kommunale vegen på hver side av avkjørselen. Dette kan tegnes opp som sikttrekanter der øyepunktet er i avkjørselen. Størrelsen på området bestemmes av fartsgrensen på stedet.

For veger med fartsgrense 30 km/t er kravene til frisiktsone L1=20m og L2=3m

For veger med fartsgrense 50 km/t er kravene til frisiktsone L1=45m og L2=4m

Fra punkt L2 fra kjørebanekanten inn i avkjørselen langs midtlinjen av denne skal det være sikt til kjøretøy på den kommunale vegen som vist på fig. 1.

Frisiktområdet skal være fri for sikthindringer høyere enn 0,5 m over hovedvegens nivå.

I tillegg må det kontrolleres at planet mellom øyepunkt i avkjørselen og kjørebanen i den kommunale vegen er fritt for sikthindringer. Enkeltstående trær, stolper og lignende kan godtas, men krav til sikkerhetssoner iht. statens vegvesens håndbok 231 Rekkverk må være tilfredsstilt. Enkeltstående trær i sikttrekanten bør plasseres slik at trekronen ikke hindrer sikt.

Tilsvarende siktlengder som vist på fig. 1 må også gjøres gjeldende for trafikk som kommer på hovedvegen og skal inn i avkjørselen (sikt bakover og fremover langs hovedvegen).

Figur 1: Frisiktsområde

Ved avkjørsel over fortau i gater hvor fasaden følger bakkant av fortau gjelder spesielle regler for frisikt. (Jfr. Statens

vegvesens håndbok 017.)

LENGDEPROFIL

Lengdeprofilen skal vise oppbygningen av avkjørselen.

På de første 2 m fra skulderkant bør avkjørselen ha et jevnt fall på 1:40 (2,5 %). På de neste 3,5 m bør avkjørselen ha

maksimal stigning/fall på 1:20 (5 %) / 1:30 (3,3 %). Deretter anbefales det at vegen ikke har større fall/ stigning enn 1:8 (12,5 %).

Lengdeprofil er vist på fig. 2.

Figur 2: Lengdeprofil

SVINGRADIUS

For avkjørsler med liten trafikk (ÅDT <50 eller færre enn 10 boenheter) bør det lages en hjørneavrunding med radius R=4m, se fig 3.

Avkjørsler som har ÅDT >50, eller med stor andel lastebiler og tunge kjøretøy, bør utformes med R= 9m.

Svingradius tegnes inn på situasjonskart M=1:500, og/eller beskrives i brev.

Figur 3: Svingradius for avkjørsel med ÅDT < 50 eller færre enn 10 boenheter

KRYSSING AV FORTAU

Enhver tilpasning til fortau skal i sin helhet gjøres på egen eiendom. Tilpasningen skal gjøres slik at vegens tekniske standard og funksjon opprettholdes.

Hvis avkjørselen har liten trafikk kan ikke-avvisende kantstein benyttes.

Figur 4: Avkjørsel med ikke-avvisende kantstein

# Avkjørsel - privat avkjørsel fra offentlig vei

### Beskrivelse

Skal du bygge eller flytte en avkjørsel fra kommunal vei, må du søke Saltdal kommune om tillatelse. Dette gjelder avkjørsel som ikke er del av en byggesak. I så fall behandles den i byggesaken.

### Kriterier/vilkår

Avkjørsel er enhver tilknytning mellom offentlig vei og privat eiendom. Som avkjørsel regnes også tiknytning for fotgjengere. Avkjørselen må bygges i henhold til kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan og retningslinjer gitt av staten og kommunen.  Hvis området ikke er regulert eller planen ikke inneholder avkjørsler, behandles søknaden etter veglovens bestemmelser.

### Lover

Hvis området ikke er regulert eller avkjørsel ikke inngår i kommuneplanens arealdel eller i reguleringsplanen, se vegloven (§§ 40-43 og § 13) med forskrifter. Se ellers plan- og bygningsloven.

Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) § 27-4 Atkomst
Forskrift om (...) avkjørslesaker for riksveg
Veglova
Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)
Forskrift om (...) bygging og vedlikehold av avkjørsler fra offentlig veg

### Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Kommunen kan gi deg informasjon om hvordan du skal søke, hvilke retningslinjer som gjelder og om området er regulert eller ikke.

### Vedlegg

Situasjonskart der avkjørselen er inntegnet.

### Saksbehandling

Søker er ansvarlig for at søknad inneholder de opplysningene som er nødvendige for å fatte et vedtak i saken. Vanligvis får søker en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

### Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

### Klagemulighet

Hvis søknaden blir avslått, kan du klage på vedtaket. Fristen for å klage er tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sendes til den instansen som har fattet vedtaket. Klagen må være begrunnet. Kommunen vil kunne gi deg veiledning.

Hvis søknaden er behandlet etter plan- og bygningsloven, kan du klage til fylkesmannen. Klagen sendes til den instansen som har fattet vedtaket. Hvis saken behandles etter vegloven, er det kommunens egen klagenemnd som er klageinstans. Før klageinstansen behandler saken, skal den instansen som gjorde vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det. Hvis vedtaket opprettholdes, går saken videre til klageinstansen.